|  | Balkonbekleidung Bekleidungsplatten |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mit |  | WERZALIT-Alu-Balkongeländer |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |
|  | Bauherr: |  |  |  |
|  | Planung und Bauleitung: |  |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | BALKON |
| --- | --- |
| WERZALIT-Alu-Balkongeländer |
| Teil A Technische Vorbemerkungen und besondere Hinweise |
| Im nachfolgenden Leistungsverzeichnis ist das WERZALIT-Alu-Balkongeländer mit Bekleidung aus WERZALIT- Bekleidungsplatten beschrieben. Die Geländerhöhen richten sich nach den jeweils geltenden Landesbauordnungen und betragen in der Regel mindestens 90 cm, bzw. 110 cm über dem fertigen Belag, je nach Absturzhöhe. Der Abstand von verlegten Bekleidungsplatten zueinander, sowie deren Abstand zum Boden, zur Wand und zur Bodenvorderkante ist nicht einheitlich geregelt und deshalb bei der zuständigen Baubehörde zu erfragen. Alu-Handlauf (Holm), Geländerpfosten, Montagegurt und Montagewinkel bestehen aus Aluminium EN-AW 6063 T6. Die Befestigungsplatten für die Pfosten bestehen aus Stahl der Güte S 235 und S 355. Der Korrosionsschutz dieser Stahlteile ist gemäß DIN 50976 auszuführen. Die Dübel für die Befestigungsplatten müssen aus nichtrostendem Stahl A4 bestehen. Bekleidung: WERZALIT-Bekleidungsplatten sind wetterfeste Hochdruck-Schichtstoffplatten (HPL) in verschiedenen Formaten, beidseitig farbig beschichtet. Baustoffklasse B1 oder B2. Das vorgesehene Dekor/Farbe wird vom Architekten nach der WERZALIT-Dekor-/Farbpalette ausgewählt. |
| 01/2020 LV/Balkon |  | Seite 2 von 9 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | BALKON |
| --- | --- |
| WERZALIT-Alu-Balkongeländer |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 1.1. | Arbeitsgerüst Arbeitsgerüst für Balkongeländerarbeiten in der Ausführung nach DIN 4420 sowie nach einschlägigen Vorschriften erstellen. Das Gerüst ist für die Dauer der Balkongeländermontage vorzuhalten, wobei in diesem Zeitraum anderen Unternehmen das Recht zur kostenlosen Benutzung eingeräumt werden muss. (Arbeitsgerüste bis 2 m Rüsthöhe fallen nicht in diese Position, sie sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.) Rüsthöhe ca. .................. m Gerüst aufstellen, vorhalten, abbauen |  |
|  |  | m² | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Balkon |  | Seite 3 von 9 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | BALKON |
| --- | --- |
| WERZALIT-Alu-Balkongeländer |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 2.1. | Ausführungsbeschreibung Geländerkonstruktion aus Aluminium. WERZALIT-Alu-Geländersystem 125, für WERZALIT-Balkonbekleidung in Verlegerichtung: Farbe der Geländerkonstruktion:  hell eloxiert E6 EV1  RAL 9010 reinweiß, pulverbeschichtet  RAL 8014 hazelbraun, pulverbeschichtet  RAL 9007 metallicgrau, pulverbeschichtet Nr. …………. Geländerhöhe ab OK Fertigboden:  900 mm  1100 mm Montieren der feuerverzinkten Pfostenplatten und der Alu-Pfosten nach Werksvorschrift, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln.  oberseitig auf der Rohbeton - Balkonbodenplatte mit Aufsteckplatte W 125  Winkelplatte (zum Einbau einer max. 80 mm breiten Regenrinne vorgesehen) Befestigung mit jeweils 1 Dübel  z. B. mit Fischer FHB II - AS M10 x 60/20, Edelstahl A4 (Betondicke mind. 100 mm)  z. B. mit Fischer FHB II - AS M12 x 75/25, Edelstahl A4 (Betondicke mind. 120 mm)  unterseitig an der Rohbeton-Balkonbodenplatte mit Pfostenhalter U 125 (für Einbau einer Regenrinne bis max. 80 mm breit geeignet). Befestigung mit jeweils 1 Dübel, z. B. mit Fischer FHB II - AS M12 x 75/25, Edelstahl A4 (Betondicke mind. 120 mm)  stirnseitig an der Rohbeton-Balkonbodenplatte mit Vorsetzplatte A 45 D. Befestigung mit jeweils 2 Dübeln, z. B. mit Fischer FHB II - AL M10 x 95/20, Edelstahl A4 (Betondicke mind. 200 mm) (Betondicke mind. 150 mm bei Sondervorsetzplatte) Ausführung der vorhandenen Balkonbodenplatte:  Stahlbeton Güte > C20/25  Stahlbeton Güte < C20/25 Betondicke ............... mm Bodenbelagdicke............... mm Die Bodenkante (Dicke) inkl. Bodenbelag  wird von der Bekleidung verdeckt  bleibt frei Eine Regenrinne ist:  nicht vorgesehen  vorgesehen, ein freier Abstand von 80 mm zwischen Bekleidung und Balkonkante muss eingehalten werden.  Die Regenrinne ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. |  |
| 01/2020 LV/Balkon |  | Seite 4 von 9 |
| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | BALKON |
| WERZALIT-Alu-Balkongeländer |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
|  | Der maximal zulässige Pfostenabstand laut gültiger WERZALIT-Montageanleitung ist einzuhalten. Alu-Handlauf Typ: Handlauf Standard Montieren des Alu-Handlaufs (Lieferlängen 4000 und 6000 mm), nach Werksvorschrift, inkl. Längs- und Eckverbindungen. Ecken sind als Gehrungsverbindung auszuführen. Eckschiebeteile bzw. Eckwinkel sind zu verwenden. Montage nur mit Edelstahl-Zylinderblechschrauben oder Edelstahl-Blindnieten vornehmen. Offene Schnittkanten des Alu-Handlaufes sind mit Kunststoff-Abdeckkappen zu verschließen. Alu-Montagegurte (Zusatz für Vertikal- bzw. Diagonal-Montage von Bekleidungsprofilen oder Montage von Bekleidungsplatten). Montieren der Montagegurte nach Werksvorschrift Montagegurt-Typ:  Montagegurt 125  Montagewinkel RS  an der Vorderseite der Pfosten  an der Rückseite der Pfosten Offene Schnittkanten der Montagegurte 125 sind mit Kunststoff-Abdeckkappen zu verschließen. Nur Original- Edelstahl-Schrauben der Firma WERZALIT verwenden. Je nach Typ der Bekleidungsprofile und/oder Pfostenhöhe sind zwei oder drei Montagegurte zu montieren. Zulage für Trittschutz Bei vorgesetzter Bekleidung darf der horizontale Abstand zwischen Bekleidung und Bodenkante  max. 40 mm betragen  max. 60 mm betragen  max. .......... mm betragen Gegebenenfalls ist der max. zulässige Abstand durch zusätzliche Montage eines Alu-Winkels in Höhe des Fußbodens nach Werksvorschrift herzustellen und einzurechnen. Winkel der Balkonecken:  90°  135°  ..........° |  |
|  |  |  | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Balkon |  | Seite 5 von 9 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | BALKON |
| --- | --- |
| WERZALIT-Alu-Balkongeländer |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 2.2. | Geländerkonstruktion 900 mm Brüstungshöhe Geländerkonstruktion wie beschrieben für Brüstungshöhe 900 mm, liefern und montieren ca. Einzelmaße und Abwicklung wie folgt in mm Seitenlänge Frontlänge Seitenlänge ................................................ ................................................ ................................................ insgesamt ca. ................ Stück |  |
|  |  | St | ......... | ......... |
| 2.3. | Geländerkonstruktion 1100 mm Brüstungshöhe Geländerkonstruktion wie beschrieben für Brüstungshöhe 1100 mm, liefern und montieren ca. Einzelmaße und Abwicklung wie folgt in mm Seitenlänge Frontlänge Seitenlänge ................................................ ................................................ ................................................ insgesamt ca. ................ Stück |  |
|  |  | St | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Balkon |  | Seite 6 von 9 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | BALKON |
| --- | --- |
| WERZALIT-Alu-Balkongeländer |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 3.1. | WERZALIT-Bekleidungsplatten Geländerbekleidung mit WERZALIT-Bekleidungsplatten An die unter Pos. 2.1. beschriebene Geländerkonstruktion sind WERZALIT-Bekleidungsplatten zu montieren. Die Werksvorschriften zur Montage sind einzuhalten. Auf saubere Schnittkanten ohne Aussplitterung ist zu achten. Verschmutzte Platten sind nach der Montage mit klarem Wasser zu reinigen. WERZALIT-Bekleidungsplatten  Baustoffklasse B2, normal entflammbar  Baustoffklasse B1, schwerentflammbar nach DIN 4102 Plattendicke  6 mm  8 mm Farbe nach WERZALIT-Farb-/Dekorpalette  Universal ⁪ Fantasie  Stone  Holzdekor ⁪ Silver Crystal Nr.: .................... Die Montage erfolgt an den in der Pos. 2.1. genannten horizontalen Montagegurten mit Universalschrauben M6 und farblich passenden Abdeckkappen.  durchlaufend vor den Pfosten  zwischen den Pfosten mit ca. 5 mm Abstand  mit ................... mm Abstand zum Handlauf, (max. 120 mm)  ohne Abstand zum Handlauf als geschlossene Bekleidung. Die Einteilung der Plattenformate erfolgt nach Rücksprache mit der Bauleitung. Die oberen Schnittkanten der Bekleidungsplatten bleiben frei. Bekleidungshöhe: ca. ..................... mm für Brüstungshöhe 900 mm ca. ..................... mm für Brüstungshöhe 1100 mm |  |
|  |  |  | ......... | ......... |
|  | Brüstungshöhe 900 mm Bekleidung wie beschrieben für Brüstungshöhe 900 mm liefern und montieren |  |
|  |  | m | ......... | ......... |
|  | Brüstungshöhe 1100 mm Bekleidung wie beschrieben für Brüstungshöhe 1100 mm liefern und montieren |  |
|  |  | m | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Balkon |  | Seite 7 von 9 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | BALKON |
| --- | --- |
| WERZALIT-Alu-Balkongeländer |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 3.2. | WERZALIT-Bekleidungsplatten, eingefasst Geländerbekleidung mit WERZALIT-Bekleidungsplatten, umlaufend eingefasst in Alu-U-Rahmenprofil An die unter Pos. 2.1. beschriebene Geländerkonstruktion sind WERZALIT-Bekleidungsplatten, umlaufend eingefasst in Alu-U-Rahmenprofil, zu montieren. Die Werksvorschriften zur Montage sind einzuhalten. Rahmen aus WERZALIT-Alu-U-Rahmenprofilen herstellen, Eckverbindungen in Gehrung mit innen liegenden Eckverbindern. Alternative: Bekleidung mit WERZALIT-Bekleidungsplatten, nur oben und unten mit Alu-U-Rahmenprofil eingefasst. Die Enden der Alu-U-Rahmenprofile müssen seitlich mit Kunststoff-Abdeckkappen verschlossen werden. Rahmenfarbe:  RAL 8014 hazelbraun, pulverbeschichtet  RAL 9010 reinweiß, pulverbeschichtet  RAL 9007 metallicgrau, pulverbeschichtet  hell eloxiert E6 EV1 Rahmenfüllung aus WERZALIT-Bekleidungsplatten  Baustoffklasse B2, normal entflammbar  Baustoffklasse B1, schwerentflammbar nach DIN 4102 Plattendicke  6 mm  8 mm Farbe nach WERZALIT-Farb-/Dekorpalette  Universal... ⁪ Fantasie… ⁪ Stone…  Holzdekor... ⁪ Silver Crystal… Nr.: .................... Rahmenhöhe: ca. ..................... mm für Brüstungshöhe 900 mm ca. ..................... mm für Brüstungshöhe 1100 mm Befestigung der Rahmen an den Geländerpfosten mit Universalschrauben M6 x 23  an der Pfosten-Vorderseite  an der Pfosten-Rückseite |  |
|  |  |  | ......... | ......... |
|  | Brüstungshöhe 900 mm Bekleidung wie beschrieben für Brüstungshöhe 900 mm liefern und montieren |  |
|  |  | m | ......... | ......... |
|  | Brüstungshöhe 1100 mm Bekleidung wie beschrieben für Brüstungshöhe 1100 mm liefern und montieren |  |
|  |  | m | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Balkon |  | Seite 8 von 9 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | BALKON |
| --- | --- |
| WERZALIT-Alu-Balkongeländer |
|  |  | m | ......... | ......... |
| Lohnkosten |
| Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und auf Anweisung der Bauleitung oder des Auftraggebers gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden einschließlich aller Nebenkosten, Auslösung usw. als Stundenlöhne abgerechnet, die auch diesem Angebot zugrunde liegen: |
| 4.1. | Meisterstunden |  |
|  |  |  | ......... | ......... |
| 4.2. | Facharbeiterstunden |  |
|  |  |  | ......... | ......... |
| 4.3. | Helferstunden |  |
|  |  |  | ......... | ......... |
| 4.4. | Lehrlingsstunden |  |
|  |  |  | ......... | ......... |
| Summenblatt |
| Summe aller Leistungsverzeichnisse: | _ |
| Nachlass: | % |
| Pauschalpreis: | _ |
| Summe nach Nachlass: | ......... _ |
| Umsatzsteuer: | ......... _ |
| Gesamtsumme: | ......... _ |
| 01/2020 LV/Balkon |  | Seite 9 von 9 |